## Slide 1: Исследование возможности и способов передачи энергии лазерным лучом ИК диапазона для питания беспилотных летательных аппаратов
Группа: М14О-201СВо-23
Студент: Игнатенко Валерий Константинович
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью исследования является решение задачи многокритериальной оптимизации коэффициента
полезного действия (КПД) системы передачи энергии лазерным лучом в инфракрасном диапазоне
1) Проанализировать современные методы и принципы передачи энергии лазерным лучом
с учетом влияния атмосферных эффектов
2) Провести анализ рынка систем лазерной передачи энергии
3) Исследовать влияние внутренних параметров системы и внешних факторов на КПД и потери энергии
4) Сформулировать модель многокритериальной оптимизации, включающую целевые функции
для максимизации КПД и минимизации потерь
5) Провести численное исследование для получения набора Парето-оптимальных решений,
определяющих компромисс между максимизацией КПД и минимизацией потерь
Задачи исследования:

## Slide 2: Исследование возможности и способов передачи энергии лазерным лучом ИК диапазона
Группа: М14О-201СВо-23
Студент: Игнатенко Валерий Константинович
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью исследования является решение задачи многокритериальной оптимизации коэффициента
полезного действия (КПД) системы передачи энергии лазерным лучом в инфракрасном диапазоне
Задачи исследования:
1) Проанализировать современные методы и принципы передачи энергии лазерным лучом
с учетом влияния атмосферных эффектов
2) Провести анализ рынка систем лазерной передачи энергии
3) Исследовать влияние внутренних параметров системы и внешних факторов на КПД и потери энергии
4) Сформулировать модель многокритериальной оптимизации, включающую целевые функции
для максимизации КПД и минимизации потерь
5) Провести численное исследование для получения набора Парето-оптимальных решений,
определяющих компромисс между максимизацией КПД и минимизацией потерь
АКТУАЛЬНОСТЬ, НОВИЗНА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

## Slide 3
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью исследования является решение задачи многокритериальной оптимизации коэффициента
полезного действия (КПД) системы передачи энергии лазерным лучом в инфракрасном диапазоне
Задачи исследования:
1) Проанализировать современные методы и принципы передачи энергии лазерным лучом
с учетом влияния атмосферных эффектов
2) Провести анализ рынка систем лазерной передачи энергии
3) Исследовать влияние внутренних параметров системы и внешних факторов на КПД и потери энергии
4) Сформулировать модель многокритериальной оптимизации, включающую целевые функции
для максимизации КПД и минимизации потерь
5) Провести численное исследование для получения набора Парето-оптимальных решений,
определяющих компромисс между максимизацией КПД и минимизацией потерь
АКТУАЛЬНОСТЬ, НОВИЗНА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Актуальность исследования обусловлена возрастающей потребностью в эффективных и автономных источниках
энергии для авиационных систем, где традиционные методы автономного питания часто ограничены
по весу, объёму или эксплуатационным ресурсам.
Особый интерес вызывает возможность беспроводной лазерной
передачи энергии, которая обеспечивает возможность питания беспилотных летательных аппаратов,
спутников на больших расстояниях, что критически важно для повышения
мобильности и автономности современной авиации.

## Slide 4
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью исследования является решение задачи многокритериальной оптимизации коэффициента
полезного действия (КПД) системы передачи энергии лазерным лучом в инфракрасном диапазоне
Задачи исследования:
1) Проанализировать современные методы и принципы передачи энергии лазерным лучом
с учетом влияния атмосферных эффектов
2) Провести анализ рынка систем лазерной передачи энергии
3) Исследовать влияние внутренних параметров системы и внешних факторов на КПД и потери энергии
4) Сформулировать модель многокритериальной оптимизации, включающую целевые функции
для максимизации КПД и минимизации потерь
5) Провести численное исследование для получения набора Парето-оптимальных решений,
определяющих компромисс между максимизацией КПД и минимизацией потерь
АКТУАЛЬНОСТЬ, НОВИЗНА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Актуальность исследования обусловлена возрастающей потребностью в эффективных и автономных источниках
энергии для авиационных систем, где традиционные методы автономного питания часто ограничены
по весу, объёму или эксплуатационным ресурсам.
Особый интерес вызывает возможность беспроводной лазерной
передачи энергии, которая обеспечивает возможность питания беспилотных летательных аппаратов,
спутников на больших расстояниях, что критически важно для повышения
мобильности и автономности современной авиации.
Новизна исследования заключается в разработке математической модели, позволяющей
проводить многокритериальную оптимизацию системы передачи энергии с одновременным учетом
максимизации коэффициента полезного действия и минимизации потерь энергии. Модель учитывает как
внутренние параметры системы, так и внешние факторы, такие как атмосферное поглощение,
рассеяние и т.д., что обеспечивает достоверное описание процесса передачи энергии
на значительных дистанциях.

## Slide 5
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью исследования является решение задачи многокритериальной оптимизации коэффициента
полезного действия (КПД) системы передачи энергии лазерным лучом в инфракрасном диапазоне
Задачи исследования:
1) Проанализировать современные методы и принципы передачи энергии лазерным лучом
с учетом влияния атмосферных эффектов
2) Провести анализ рынка систем лазерной передачи энергии
3) Исследовать влияние внутренних параметров системы и внешних факторов на КПД и потери энергии
4) Сформулировать модель многокритериальной оптимизации, включающую целевые функции
для максимизации КПД и минимизации потерь
5) Провести численное исследование для получения набора Парето-оптимальных решений,
определяющих компромисс между максимизацией КПД и минимизацией потерь
АКТУАЛЬНОСТЬ, НОВИЗНА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Новизна исследования заключается в разработке математической модели, позволяющей
проводить многокритериальную оптимизацию системы передачи энергии с одновременным учетом
максимизации коэффициента полезного действия и минимизации потерь энергии. Модель учитывает как
внутренние параметры системы, так и внешние факторы, такие как атмосферное поглощение,
рассеяние и т.д., что обеспечивает достоверное описание процесса передачи энергии
на значительных дистанциях.
Актуальность исследования обусловлена возрастающей потребностью в эффективных и автономных источниках
энергии для авиационных систем, где традиционные методы автономного питания часто ограничены
по весу, объёму или эксплуатационным ресурсам.
Особый интерес вызывает возможность беспроводной лазерной
передачи энергии, которая обеспечивает возможность питания беспилотных летательных аппаратов,
спутников на больших расстояниях, что критически важно для повышения
мобильности и автономности современной авиации.
Практическая значимость работы проявляется в потенциале реализации данной технологии в авиационной
отрасли, где беспроводная передача энергии способна обеспечить не только снижение эксплуатационных
затрат и повышение энергоэффективности, но и создать системы резервного питания для обеспечения
безопасности полётов в аварийных ситуациях. Кроме того, интеграция данной технологии в современные
авиационные системы позволит существенно расширить функциональные возможности летательных аппаратов,
способствуя разработке более лёгких, автономных и энергоэффективных решений, что в свою очередь повысит
конкурентоспособность отрасли в условиях стремительного развития авиационных технологий и меняющихся
требований к безопасности и экологичности авиационных перевозок.

## Slide 6
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Задачи исследования:
АКТУАЛЬНОСТЬ, НОВИЗНА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Новизна исследования заключается в разработке математической модели, позволяющей
проводить многокритериальную оптимизацию системы передачи энергии с одновременным учетом
максимизации коэффициента полезного действия и минимизации потерь энергии. Модель учитывает как
внутренние параметры системы, так и внешние факторы, такие как атмосферное поглощение,
рассеяние и т.д., что обеспечивает достоверное описание процесса передачи энергии
на значительных дистанциях.
Практическая значимость работы проявляется в потенциале реализации данной технологии в авиационной
отрасли, где беспроводная передача энергии способна обеспечить не только снижение эксплуатационных
затрат и повышение энергоэффективности, но и создать системы резервного питания для обеспечения
безопасности полётов в аварийных ситуациях. Кроме того, интеграция данной технологии в современные
авиационные системы позволит существенно расширить функциональные возможности летательных аппаратов,
способствуя разработке более лёгких, автономных и энергоэффективных решений, что в свою очередь повысит
конкурентоспособность отрасли в условиях стремительного развития авиационных технологий и меняющихся
требований к безопасности и экологичности авиационных перевозок.
ОСНОВНАЯ ИДЕЯ РАБОТЫ

## Slide 7
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Задачи исследования:
АКТУАЛЬНОСТЬ, НОВИЗНА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Новизна исследования заключается в разработке математической модели, позволяющей
проводить многокритериальную оптимизацию системы передачи энергии с одновременным учетом
максимизации коэффициента полезного действия и минимизации потерь энергии. Модель учитывает как
внутренние параметры системы, так и внешние факторы, такие как атмосферное поглощение,
рассеяние и т.д., что обеспечивает достоверное описание процесса передачи энергии
на значительных дистанциях.
Практическая значимость работы проявляется в потенциале реализации данной технологии в авиационной
отрасли, где беспроводная передача энергии способна обеспечить не только снижение эксплуатационных
затрат и повышение энергоэффективности, но и создать системы резервного питания для обеспечения
безопасности полётов в аварийных ситуациях. Кроме того, интеграция данной технологии в современные
авиационные системы позволит существенно расширить функциональные возможности летательных аппаратов,
способствуя разработке более лёгких, автономных и энергоэффективных решений, что в свою очередь повысит
конкурентоспособность отрасли в условиях стремительного развития авиационных технологий и меняющихся
требований к безопасности и экологичности авиационных перевозок.
ОСНОВНАЯ ИДЕЯ РАБОТЫ

## Slide 8
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Задачи исследования:
АКТУАЛЬНОСТЬ, НОВИЗНА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Новизна исследования заключается в разработке математической модели, позволяющей
проводить многокритериальную оптимизацию системы передачи энергии с одновременным учетом
максимизации коэффициента полезного действия и минимизации потерь энергии. Модель учитывает как
внутренние параметры системы, так и внешние факторы, такие как атмосферное поглощение,
рассеяние и т.д., что обеспечивает достоверное описание процесса передачи энергии
на значительных дистанциях.
Практическая значимость работы проявляется в потенциале реализации данной технологии в авиационной
отрасли, где беспроводная передача энергии способна обеспечить не только снижение эксплуатационных
затрат и повышение энергоэффективности, но и создать системы резервного питания для обеспечения
безопасности полётов в аварийных ситуациях. Кроме того, интеграция данной технологии в современные
авиационные системы позволит существенно расширить функциональные возможности летательных аппаратов,
способствуя разработке более лёгких, автономных и энергоэффективных решений, что в свою очередь повысит
конкурентоспособность отрасли в условиях стремительного развития авиационных технологий и меняющихся
требований к безопасности и экологичности авиационных перевозок.
ОСНОВНАЯ ИДЕЯ РАБОТЫ

## Slide 9
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Задачи исследования:
АКТУАЛЬНОСТЬ, НОВИЗНА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Новизна исследования заключается в разработке математической модели, позволяющей
проводить многокритериальную оптимизацию системы передачи энергии с одновременным учетом
максимизации коэффициента полезного действия и минимизации потерь энергии. Модель учитывает как
внутренние параметры системы, так и внешние факторы, такие как атмосферное поглощение,
рассеяние и т.д., что обеспечивает достоверное описание процесса передачи энергии
на значительных дистанциях.
Практическая значимость работы проявляется в потенциале реализации данной технологии в авиационной
отрасли, где беспроводная передача энергии способна обеспечить не только снижение эксплуатационных
затрат и повышение энергоэффективности, но и создать системы резервного питания для обеспечения
безопасности полётов в аварийных ситуациях. Кроме того, интеграция данной технологии в современные
авиационные системы позволит существенно расширить функциональные возможности летательных аппаратов,
способствуя разработке более лёгких, автономных и энергоэффективных решений, что в свою очередь повысит
конкурентоспособность отрасли в условиях стремительного развития авиационных технологий и меняющихся
требований к безопасности и экологичности авиационных перевозок.
ОСНОВНАЯ ИДЕЯ РАБОТЫ

## Slide 10
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Задачи исследования:
АКТУАЛЬНОСТЬ, НОВИЗНА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Новизна исследования заключается в разработке математической модели, позволяющей
проводить многокритериальную оптимизацию системы передачи энергии с одновременным учетом
максимизации коэффициента полезного действия и минимизации потерь энергии. Модель учитывает как
внутренние параметры системы, так и внешние факторы, такие как атмосферное поглощение,
рассеяние и т.д., что обеспечивает достоверное описание процесса передачи энергии
на значительных дистанциях.
Практическая значимость работы проявляется в потенциале реализации данной технологии в авиационной
отрасли, где беспроводная передача энергии способна обеспечить не только снижение эксплуатационных
затрат и повышение энергоэффективности, но и создать системы резервного питания для обеспечения
безопасности полётов в аварийных ситуациях. Кроме того, интеграция данной технологии в современные
авиационные системы позволит существенно расширить функциональные возможности летательных аппаратов,
способствуя разработке более лёгких, автономных и энергоэффективных решений, что в свою очередь повысит
конкурентоспособность отрасли в условиях стремительного развития авиационных технологий и меняющихся
требований к безопасности и экологичности авиационных перевозок.
ОСНОВНАЯ ИДЕЯ РАБОТЫ
Увеличение продолжительности полёта Оптимизация массовых характеристик летательных аппаратов
Сокращение наземной инфраструктуры Снижение затрат на техническое обслуживание

## Slide 11
Практическая значимость работы проявляется в потенциале реализации данной технологии в авиационной
отрасли, где беспроводная передача энергии способна обеспечить не только снижение эксплуатационных
затрат и повышение энергоэффективности, но и создать системы резервного питания для обеспечения
безопасности полётов в аварийных ситуациях. Кроме того, интеграция данной технологии в современные
авиационные системы позволит существенно расширить функциональные возможности летательных аппаратов,
способствуя разработке более лёгких, автономных и энергоэффективных решений, что в свою очередь повысит
конкурентоспособность отрасли в условиях стремительного развития авиационных технологий и меняющихся
требований к безопасности и экологичности авиационных перевозок.
ОСНОВНАЯ ИДЕЯ РАБОТЫ
Модель атмосферы: Летняя в средних широтах Модель загрязнений: Городская Условия видимости: 23 км

## Slide 12
Практическая значимость работы проявляется в потенциале реализации данной технологии в авиационной
отрасли, где беспроводная передача энергии способна обеспечить не только снижение эксплуатационных
затрат и повышение энергоэффективности, но и создать системы резервного питания для обеспечения
безопасности полётов в аварийных ситуациях. Кроме того, интеграция данной технологии в современные
авиационные системы позволит существенно расширить функциональные возможности летательных аппаратов,
способствуя разработке более лёгких, автономных и энергоэффективных решений, что в свою очередь повысит
конкурентоспособность отрасли в условиях стремительного развития авиационных технологий и меняющихся
требований к безопасности и экологичности авиационных перевозок.
ОСНОВНАЯ ИДЕЯ РАБОТЫ
Модель атмосферы: Летняя в средних широтах Модель загрязнений: Городская Условия видимости: 23 км

## Slide 13
ОСНОВНАЯ ИДЕЯ РАБОТЫ
а - апертуры кольцевая передающая и круглая приёмная
б - круглая передающая и кольцевая приёмная
Θ – угол расходимости луча
L – расстояние от источника до приёмника;
w0​ – начальный радиус пучка
При условии гауссовского распределения интенсивности можем аппроксимировать радиус пучка на расстоянии L как
Если AR​≥A​, то приёмник захватывает всю мощность. В противном случае можно ввести оценку доли принятой мощности как отношение площадей.
Тогда площадь поперечного сечения пучка можно записать как:
AR​ – эффективная площадь приёмного устройства.
Модель атмосферы: Летняя в средних широтах Модель загрязнений: Городская Условия видимости: 23 км

## Slide 14
ОСНОВНАЯ ИДЕЯ РАБОТЫ
а - апертуры кольцевая передающая и круглая приёмная
б - круглая передающая и кольцевая приёмная
Θ – угол расходимости луча
L – расстояние от источника до приёмника;
w0​ – начальный радиус пучка
При условии гауссовского распределения интенсивности можем аппроксимировать радиус пучка на расстоянии L как
Если AR​≥A​, то приёмник захватывает всю мощность. В противном случае можно ввести оценку доли принятой мощности как отношение площадей.
Тогда площадь поперечного сечения пучка можно записать как:
AR​ – эффективная площадь приёмного устройства.
Таким образом, функция эффективности передачи может быть записана следующим образом:
Если пучок целиком покрывается приёмником (т.е. площадь пучка меньше или равна AR​), то эффективность равна K (то есть передаётся максимум возможной мощности, но с учётом дополнительных потерь)
Если пучок больше приёмника, эффективность передачи определяется отношением площади приёмника к площади пучка, что приводит к уменьшению принимаемой мощности

## Slide 15
ОСНОВНАЯ ИДЕЯ РАБОТЫ
а - апертуры кольцевая передающая и круглая приёмная
б - круглая передающая и кольцевая приёмная
Θ – угол расходимости луча
L – расстояние от источника до приёмника;
w0​ – начальный радиус пучка
При условии гауссовского распределения интенсивности можем аппроксимировать радиус пучка на расстоянии L как
Если AR​≥A​, то приёмник захватывает всю мощность. В противном случае можно ввести оценку доли принятой мощности как отношение площадей.
Тогда площадь поперечного сечения пучка можно записать как:
AR​ – эффективная площадь приёмного устройства.
Таким образом, простейшая функция эффективности передачи может быть записана следующим образом:
Если пучок целиком покрывается приёмником (т.е. площадь пучка меньше или равна AR​), то эффективность равна K (то есть передаётся максимум возможной мощности, но с учётом дополнительных потерь)
Если пучок больше приёмника, эффективность передачи определяется отношением площади приёмника к площади пучка, что приводит к уменьшению принимаемой мощности
ПЛАН РАБОТ
Логическая архитектура блока передачи энергии по лазеру ИК диапазона

## Slide 16
ОСНОВНАЯ ИДЕЯ РАБОТЫ
а - апертуры кольцевая передающая и круглая приёмная
б - круглая передающая и кольцевая приёмная
Θ – угол расходимости луча
L – расстояние от источника до приёмника;
w0​ – начальный радиус пучка
При условии гауссовского распределения интенсивности можем аппроксимировать радиус пучка на расстоянии L как
Если AR​≥A​, то приёмник захватывает всю мощность. В противном случае можно ввести оценку доли принятой мощности как отношение площадей.
Тогда площадь поперечного сечения пучка можно записать как:
AR​ – эффективная площадь приёмного устройства.
Таким образом, простейшая функция эффективности передачи может быть записана следующим образом:
Если пучок целиком покрывается приёмником (т.е. площадь пучка меньше или равна AR​), то эффективность равна K (то есть передаётся максимум возможной мощности, но с учётом дополнительных потерь)
Если пучок больше приёмника, эффективность передачи определяется отношением площади приёмника к площади пучка, что приводит к уменьшению принимаемой мощности
ПЛАН РАБОТ
Логическая архитектура блока передачи энергии по лазеру ИК диапазона

## Slide 17
ОСНОВНАЯ ИДЕЯ РАБОТЫ
а - апертуры кольцевая передающая и круглая приёмная
б - круглая передающая и кольцевая приёмная
Θ – угол расходимости луча
L – расстояние от источника до приёмника;
w0​ – начальный радиус пучка
При условии гауссовского распределения интенсивности можем аппроксимировать радиус пучка на расстоянии L как
Если AR​≥A​, то приёмник захватывает всю мощность. В противном случае можно ввести оценку доли принятой мощности как отношение площадей.
Тогда площадь поперечного сечения пучка можно записать как:
AR​ – эффективная площадь приёмного устройства.
Таким образом, функция эффективности передачи может быть записана следующим образом:
Если пучок целиком покрывается приёмником (т.е. площадь пучка меньше или равна AR​), то эффективность равна K (то есть передаётся максимум возможной мощности, но с учётом дополнительных потерь)
Если пучок больше приёмника, эффективность передачи определяется отношением площади приёмника к площади пучка, что приводит к уменьшению принимаемой мощности
ПЛАН РАБОТ
Проработать пояснительную записку, структурировать выводы
Уточнить модель распространения луча лазера в атмосфере и включить ее в расчет
Закончить исследование влияния параметров на эффективность передачи и приема энергии
Сформулировать модель многокритериальной оптимизации
Логическая архитектура блока передачи энергии по лазеру ИК диапазона

## Slide 18
ОСНОВНАЯ ИДЕЯ РАБОТЫ
а - апертуры кольцевая передающая и круглая приёмная
б - круглая передающая и кольцевая приёмная
Θ – угол расходимости луча
L – расстояние от источника до приёмника;
w0​ – начальный радиус пучка
При условии гауссовского распределения интенсивности можем аппроксимировать радиус пучка на расстоянии L как
Если AR​≥A​, то приёмник захватывает всю мощность. В противном случае можно ввести оценку доли принятой мощности как отношение площадей.
Тогда площадь поперечного сечения пучка можно записать как:
AR​ – эффективная площадь приёмного устройства.
Таким образом, функция эффективности передачи может быть записана следующим образом:
Если пучок целиком покрывается приёмником (т.е. площадь пучка меньше или равна AR​), то эффективность равна K (то есть передаётся максимум возможной мощности, но с учётом дополнительных потерь)
Если пучок больше приёмника, эффективность передачи определяется отношением площади приёмника к площади пучка, что приводит к уменьшению принимаемой мощности
Спасибо за внимание!